## Slide 1: Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Dolomīta ieguves darbu paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne”
04.03.2021

## Slide 2: Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu
Ietekmes uz vidi novērtējums ir vairāku stadiju procedūra, kuras pielietošana ir nepieciešama pirms nozīmīgu darbību, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, īstenošanas.
Procedūras nepieciešamību un kārtību nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

## Slide 3: IVN uzdevumi
Esošā vides stāvokļa izpēte
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi izpēte, alternatīvu risinājumu analīze
Priekšlikumu izstrāde nelabvēlīgo ietekmju samazināšanai vai novēršanai
Monitoringa prasību izstrāde paliekošo ietekmju novērošanai

## Slide 4: IVN procedūra
Iesniegums
04.12.2020
VPVB lēmums
04.01.2021
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
04.03.2021
VPVB izdota IVN programma

## Slide 5: Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 2021. gada 2. marta līdz 11. martam;
Paziņojums publicēti laikrakstā Ropažu vēstis 19.02.2021;
Skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) nosūtīti individuāli paziņojumi;
Informācija pieejama
www.ropazi.lv
www.buvmeistars.lv
www.vpvb.gov.lv

## Slide 6: Turpmākais process
VPVB izsniegta IVN programma
04.2021
Ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu
Ziņojuma sabiedriskā apspriešana
Ziņojums par IVN + Pārskats par līdzdalības pasākumiem
VPVB Atzinums par ziņojumu

## Slide 7: Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne” paredz:
Turpināt 1991.gadā uzsākto darbu kompleksu:
dolomīta atsegšanas darbi (segkārtas iežu noņemšana);
ieguves laukumos pieplūstošo ūdeņu (pazemes un nokrišņu) savākšana un novadīšana;
dolomīta derīgās slāņkopas irdināšana (ar spridzināšanas metodi vai ekskavatoru);
dolomīta izstrāde;
dolomīta transportēšana no ieguves laukumiem uz materiāla apstrādes līniju;
produkcijas ražošana, uzglabāšana un realizācija;
izstrādāto ieguves laukumu rekultivācija (nogāžu un pamatnes piebēršana, izlīdzināšana un teritoriju apludināšana);
ietekmju uz pazemes ūdeņiem un apkārtējām ekosistēmām uzraudzību.

## Slide 8: Darbības teritorija (I)
Dolomīta ieguves darbu paplašināšana paredzēta Ropažu novadā, AS „Siguldas Būvmeistars” īpašumā esošos nekustamos īpašumos:
„Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101;
„Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010 un 8084 017 0027;
„Daces” (kad. Nr.8084 017 0011) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011;
„Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023;
„Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0052;
AS „Siguldas Būvmeistars” nomātā nekustamā īpašumā „Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018.

## Slide 9: Darbības teritorija (II)

## Slide 10: Darbības teritorija (III)

## Slide 11: Ieguves darbi I posma laukumā

## Slide 12: Ieguves darbi II posma 1. laukumā

## Slide 13: Ieguves darbi III posma laukumā

## Slide 14: Ieguves darbi II posma 2. laukumā

## Slide 15: Ieguves darbi IV posma laukumā

## Slide 16: Ieguves darbi V posma laukumā

## Slide 17: Infrastruktūra

## Slide 18: Dolomīta atsegšanas darbi
Dolomīta atsegšanas darbi tiek paredzēti piecu posmu laukumos kopā 80.3 ha platībā;
Segkārtu ieguves laukumos veido augsne, smilšmāls, mālsmilts un smilts
Noņemamās segkārtas kopējais apjoms 4498 tūkst.m3;
Atsegšanas darbos paredzēts izmantot AS «Siguldas Būvmeistars» īpašumā esošās tehnikas vienības (buldozeri, eksakavatori, pašizgāzēji);
Atsegšanas darbos tiek paredzēta selektīva augsnes un pārējās segkārtas noņemšana;
Visa noņemtā segkārta tiks izmantota izstrādāto ieguves laukumu rekultivācijas darbiem.

## Slide 19: Ūdens savākšana un novadīšana
Dolomīta ieguves darbu nodrošināšanai ieguves laukumos tiks pielietota ūdens savākšana un novadīšana;
Līdzšinējā prakse atradnes Tūrkalne izstrādē parāda, ka no karjera zonas tiek atsūknēts vidēji 1670 m3 ūdens diennaktī vai 51 000 m3 mēnesī;
Ūdens atsūknēšanai tiek izmantotas trīs sūkņu stacijas un vairākas slūžas, kas regulē novadāmā ūdens apjomu;
Atsūknējamais ūdens pirms novadīšanas tiek nostādināts nostādināšanas baseinos ar kopējo tilpumu ap 13 200 m3, kas šobrīd nodrošina 3-5 dienu ciklu. Jāņem vērā, ka sākot ar ieguves darbiem II posma laukumā atsūknējamie ūdeņi tiks pārsūknēti uz I posma izstrādāto laukumu, kur tie pirms novadīšanas tiks nostādināti vairākus mēnešus ilgā laika posmā;
Visi karjera teritorijā esošie novadgrāvji un baseini, kā arī meliorācijas novadgrāvis aptuveni 600 m garumā ārpus teritorijas, tiek regulāri tīrīti;
No meliorācijas novadgrāvja ūdens noplūst Pietēnupē un tālāk Lielajā Juglā.

## Slide 20: Dolomīta irdināšana
Dolomīta ieguves darbu nodrošināšanai dolomīts pirms izcelšanas no zemes dzīlēm tiek irdināts galvenokārt ar spridzināšanas paņēmienu;
Mazākas stiprības un neliela biezuma dolomīta slāņu irdināšanai iespējams pielietot mehāniskās irdināšanas paņēmienu ar ekskavatoru;
AS „Siguldas Būvmeistars” paredz turpināt sadarbību ar SIA „Sprādziens”;
Spridzināšanas darbi tiks veikti saskaņā ar spridzināšanas darbus regulējošiem normatīvajiem aktiem, vidēji 1 reizi nedēļā.
Plānoto spridzināšanas darbu tehnoloģija ietver - urbumu ierīkošanu, vertikālo urbumu lādiņu metodi ar daudzrindu urbumu lādiņu izvietojumu. Maksimālais rindu skaits – četras.
Spridzināšanas darbiem plānots izmantot sprāgstvielas – patronēto emulsiju Senatel Powerfrag ø 90 mm (amonija nitrāta emulsijas tipa sprāgstviela) un ANFO (amonija nitrāta un mazuta maisījums, kas tiek plaši pielietota karjeru izstrādes nozarē).
Prognozētais vienas spridzināšanas darbu sērijas apjoms - 6272 m3.

## Slide 21: Dolomīta izstrāde un transportēšana un apstrādes līniju
Uzirdinātais dolomīts tiek izcelts no zemes dzīlēm ar ekskavatoriem;
Pēc izcelšanas dolomīts tiek iekrauts pašizgāzējos;
Ar pašizgāzējiem dolomīts tiek transportēts uz materiāla apstrādes līniju;
Dolomīta transportēšanai tiek izmantoti karjera iekšējie ceļi.

## Slide 22: Materiāla apstrāde un produkcijas ražošana
Materiāla apstrādes un produkcijas ražošanas laukumā ir izvietotas trīs stacionāras drupināšanas – šķirošanas iekārtas: viena žokļu tipa SMD – 110 A, divas rotora tipa iekārtas RM – 90 un RM – 100, mazgāšanas - šķirošanas iekārta SMD – 148 un dozēšanas iekārta KM;
Iekārtas tiek lietotas atbilstoši izstrādātajai tehnoloģiskai shēmai - mainot dažāda izmēra sietus, sadrupinātais materiāls tiek šķirots nepieciešamā izmēra frakcijās;
Materiāla apstrādes kopmpekss ietver:
  Dolomīta drupināšanu;
  Smalko frakciju 0 - 20 mm tālāku apstrādi - mazgāšanu un šķirošanu.
Nepieciešamības gadījumā produkcijas ražošanai tiek pielietotas dozēšanas iekārtas, kas nodrošina noteiktas kvalitātes maisījumu sagatavošanu.

## Slide 23: Šķembu un produkcijas uzglabāšana, realizācija un izvešana
Šķirotais dolomīta šķembu materiāls vai saražotā produkcija tiek uzglabāta krautnēs saražotās produkcijas uzglabāšanas laukumā;
Produkcija no apstrādes līnijām uz uzglabāšanas laukumu tiek transportēta ar iekrāvējiem vai transportiera lentām;
Pēc pasūtījuma nepieciešamā produkcija tiek iekrauta pašizgāzējos;
Produkcijas realizācijas uzskaitei teritorijā ir izvietoti svari;
Pēc iepriekšējo gadu pieredzes dienā realizētās gatavās produkcijas apjoms ir ap 2.3 tūkts.t, t.i. aptuveni 90-95 kravas.
Saražotās produkcijas izvešana tiek īstenota pa asfalta seguma pašvaldības nozīmes autoceļu, kas pēc 1.3 km savienojas ar valsts reģionālās nozīmes autoceļu P4 (Rīga-Ērgļi).

## Slide 24: Teritoriju rekultivācija
Pēc un paralēli dolomīta izstrādei ieguves laukumus paredzēts rekultivēt izveidojot ūdenstilpes, kas savstarpēji nodalītas ar vaļņiem vai brauktuvēm (ceļiem);
Izstrādāto nogāžu un pamatnes rekultivācijai paredzēts izmantot sagatavošanas darbos noņemto segkārtu un materiāla apstrādes atlikas;
Ūdenstilpju virsūdens nogāzes paredzēts piebērt un izlīdzināt līdz slīpuma attiecībai 1:3 – 1:6 (nogāzes augstums:nogāzes platums);
Ūdenstilpju zemūdens nogāzes paredzēts piebērt un izlīdzināt līdz slīpuma attiecībai 1:1 – 1:1.5 (nogāzes augstums:nogāzes platums);
Izlīdzināto virsūdens nogāžu virsmā paredzēts ieklāt auglīgās zemsedzes slāni 0.2-0.3 m biezumā;
Rekultivācijas darbus paredzēts veikt atbilstoši apstiprinātam derīgo izrakteņu ieguves projektam (tiks izstrādāts pēc nepieciešamo dokumentu, atļauju un saskaņojumu saņemšanas).

## Slide 25: Monitorings
Dolomīta ieguves darbu ietekmes uz pazemes ūdeņiem un apkārtējām ekosistēmām novērtēšanai un uzraudzībai ir izveidota monitoringa sistēma, kurā ar noteiktu periodikumu tiek veikti novērojumi vai citas nepieciešamās novērtēšanas darbības;
Plānotie darbi paredz nepieciešamības gadījumā paplašināt vai pilnveidot eksistējošo monitoringa vai ekosistēmu uzraudzības sistēmu;
Līdzšinējie monitoringa rezultāti neliecina par ieguves darbu radītās nelabvēlīgās ietekmes palielināšanos vai samazināšanos apkārtējās ekosistēmās vai pazemes ūdeņu hidroģeoloģiskā režīmā;
Pazemes ūdens monitoringu pēc AS «Siguldas Būvmeistars» pasūtījuma un ievērojot Valsts Vides dienesta izsniegto zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS17ZD0036 nodrošina SIA «Termo-Eko»;
Pēc AS «Siguldas Būvmeistars» pasūtījuma ieguves darbu ietekmes novērtēšanai un uzraudzībai dabas lieguma «Lielie Kangari» teritorijā tiek veikts esošo meža biotopu un botāniskais monitorings. Monitoringa mērķis – konstatēt un novērot iespējamā gruntsūdens līmeņa izmaiņu ietekmi uz dabas kieguma «Lielie Kangari» biotopiem «9080* Staignāju meži», «91D0* Purvaini meži» un «9010* Veci vai dabiski boreāli meži»;

## Slide 26: Ietekmes
Dolomīta ieguves darbu paplašināšana atradnē “Tūrkalne” neparedz izmaiņas ieguves darbu metodoloģijā un materiāla apstrādes tehnoloģiskajā kompleksā, kas kopumā vērtējams pozitīvi, jo netiek veidota jauna vides stāvkoli ietekmējoša ieguves darbu infrastruktūra.
Slodzes uz apkārtējo vidi, kas rodas no materiāla apstrādes un transportēšanas saglabāsies līdzšinējā līmenī.
Par izmaiņām paredzētā darbībā jāuzskata ar ieguves darbiem saistīto un ietekmēto teritoriju maiņa vai paplašināšanās, kas tieši sekmēs arī slodžu maiņu (palielināšanos /samazināšanos).
Piesārņojošo vielu emisijas.
Atkritumu apsaimniekošana
Fizikālās ietekmes
Ietekme uz ūdeņiem
Ietekme uz ĪADT

## Slide 27: Piesārņojošo vielu emisijas
Paredzētās darbības objektā gaisa piesārņojumu galvenokārt veidos:
Putekļu emisijas no transporta kustības pa karjera ceļiem.
Gāzveida izmeši no karjerā izmantojamās specializētās tehnikas un autotransporta.
Putekļu emisijas no dolomīta irdināšanas (spridzināšanas) un ekskavācijas.
Pārstrādes un realizācijas procesā gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti ir:
  Putekļu un gāzveida izmešu emisijas no dolomīta pārstrādes iekārtām;
  Putekļu emisijas no dolomīta uzglabāšanas krautnēm;
  Gāzveida izmeši no klienta autotransporta kustības pa pievedceļu.
Gaisa piesārņojums dolomīta izstrādes laukumos putekļu veidā (daļiņas PM10 un PM2,5) galvenokārt veidosies no dolomīta irdināšanas, autotransporta kustības pa karjera ceļiem. Transportēšanas laikā no tehnikas vienībām veidosies emisijas putekļu emisijas un piesārņojošos vielu (CO, SO2, NOx, PM, C6H6) emisijas.
Dolomīta apstrādes laikā veidoties - cietās izkliedes daļiņas (PM) un putekļi (PM10 un PM2.5). Dolomīta apstrādes procesā paredzēts turpināt izmantot iekārtas arī ar dīzeļmotoriem, kas veidos piesārņojošo vielu emisijas (CO, SO2, NOx, PM, C6H6).

## Slide 28: Atkritumu apsaimniekošana
Karjerā „Tūrkalne” ierīkota speciāla atkritumu novietne.
Ir noslēgti līgumi ar vairākām firmām, kas saņēmušas attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas, par to izvešanu no karjera teritorijas:
  Sadzīves atkritumi tiek savākti speciālos konteineros. Atkritumu izvešanu nodrošina SIA „Vilkme”.
  Nolietoto riepu savākšanu un izvešanu nodrošina SIA „ALHAMBRA”;
  Metāllūžņu un nolietoto akumulatoru izvešanu nodrošina SIA „VALMET”;
  SIA „Ekoosta” nodrošina eļļu un smērvielu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## Slide 29: Fizikālās ietekmes - troksnis
Darbības nodrošināšanai plānots izmantot esošo infrastruktūru. Produkcijas transportēšanas maršruts paliek nemainīgs - pa reģionālo autoceļu P4 (Rīga - Ērgļi), virzoties no Rīgas, 36. kilometrā uzstādītā ceļa zīme norāda pagriezienu uz karjeru „Tūrkalne”, kas atrodas 1.3 km attālumā. Pievedceļa posms ir asfaltēts. Šo pievedceļu savām vajadzībām izbūvēja un uztur kārtībā AS „Siguldas Būvmeistars”. Ceļš domāts tikai ar karjera darbību saistītam autotransportam.
No šā ceļa aiz kokiem un krūmiem aptuveni 0.05 km attālumā ir mājas „Grāvīši”, bet pārējās Vāverkroga mazciema mājas atrodas 0.2 km attālumā.
Reģionālais autoceļš P4 (Rīga - Ērgļi) ar asfalta segumu ir līdz 37.km, bet tālāk grants segums līdz Ērgļiem.
Pievedceļš iet caur mežu (egles, priedes, bērzi), ar koku augstumu līdz 10 - 20 m. Līdz ar to autotransporta radītais troksnis tiek slāpēts un nekādā veidā nerada traucējumus tuvākās apkaimes iedzīvotājiem.
Iekšējie ceļi ir/tiks izveidoti atbilstoši nepieciešamībai.
AS „Siguldas Būvmeistars” nav plānojis satiksmes intensitātes būtisku pieaugumu.
Nav paredzams, ka transportēšanas laikā radītais trokšņa līmenis varētu palielināties un pārsniegt noteiktos trokšņa robežlielumus.

## Slide 30: Ietekme uz ūdeņiem
Teritorijai tuvākās ūdensteces ir Mazā Jugla (atrodas ap 1.2-2.0 km uz austrumiem) un tās pieteka Liģerurga (Lēģerurga) (atrodas ap 0.1 km attālumā uz dienvidiem), Lielā Jugla (atrodas ap 6.0-7.0 km uz ziemeļiem un ap 9.0 km virzienā uz ziemeļrietumiem) un tās pieteka Pietēnupe (atrodas ap 1.7 - 2.7 km attālumā uz ziemeļrietumiem-ziemeļiem).
Kangaru ezers atrodas apmēram 0.9 – 1.0 km attālumā uz ziemeļaustrumiem, aiz kura plešas Lielais Kangaru purvs, savukār 0.7-0.8 km attālumā uz austrumiem atrodas Mazais Kangaru purvs.
Apkārtnes teritorija raksturojas ar vāju virszemes noteci, visapkārt plešas pārmitras teritorijas. Pārpurvošanās novēršanai un pārmitru platību samazināšanai jau pagājušā gadsimta vidū tuvākā apkaimē tika veikti ļoti plaši meliorācijas darbi, kas stipri mainīja dabiskos hidroloģiskos apstākļus.
Ievērojot dolomīta izstrādes tehnoloģiskos paņēmienus apkārtnē veidosies (saglabāsies) pazemes ūdens līmeņa depresijas piltuve. Ievērojot līdzšinējo pieredzi vairāk kā 20 gadu ilgā laika posmā ir sagaidāms, ka līdz ar ieguves laukumu konfigurācijas maiņu mainīsies arī depresijas piltuves konfigurācija. Ietekmes uz vidi novērtējuma laikā ir paredzēts veikt hidroģeoloģiskās modelēšanas darbus dažādiem izstrādes scenārijiem ar mērķi izvēlēties iespējami saudzīgāko pret apkārtnes ekosistēmām ieguves variantu.
Iespējamās pazemes ūdens līmeņa depresijas piltuves robežās daļēji vai pilnībā atradīsies Liģerurga, Pietēnupe, Lielais Kangaru purvs, Kangaru ezers un Mazais Kangaru purvs. Pietēnupes hidroloģiskais režīms ir tieši saistīts ar atsūknēto ūdeņu novadīšanu no karjera „Tūrkalne”.

## Slide 31: Ietekme uz ĪADT
Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols”, ieguvei paredzētā teritorijā:
  nav īpaši aizsargājamu dabas teritoriju;
  austrumu daļas dienvidos (licences paplašināšanas teritorijā) norādītas sugām bagātu ganību/ganītu pļavu un mēreni mitru pļavu teritorijas (botāniskais BVZ);
  austrumu daļā nedaudz iestiepjas vecu vai dabisku boreālu mežu laukums (ĪA biotops);
  centrālās daļas dienvidos norādīti divi ošu pļavraibeņa fiksēšanas punkti (sugu dzīvotnes).
Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols” un Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212 „Par dabas liegumiem” uz ziemeļiem un austrumiem no licences laukuma atrodas dabas liegums „Lielie Kangari” (NATURA 2000). Tā robeža noteikta atbilstoši minēto MK noteikumu 145.pielikumā norādītām robežpunktu koordinātām. Paredzētā darbības vieta ziemeļos atrodas 50 m attālumā (ievērojot spēkā esošo Ropažu novada teritorijas plānojumu 2006-2018.gadam) no dabas lieguma zonas. Jāatzīmē, ka izstrādē esošais Ropažu novada teritorijas plānojums 2019-2031.gadam paredz 100 m drošības zonu ap dabas liegumu, kur var tikt aprobežota dolomīta ieguve.

## Slide 32: Pasākumi ietekmes uz vidi novēršanai un mazināšanai
Darbi objektā tiks veikti atbilstoši derīgo izrakteņu ieguves projektā paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības. Ieguves darbi tiks projektēti atbilstoši MK 21.08.2012. noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” prasībām;
Paralēli derīgo izrakteņu ieguves darbiem tiks veikta izstrādāto teritoriju rekultivācija, tā nodrošinot optimālu ietekmes zonu samazināšanu;
Ietekmes zonas uz pazemes ūdeņiem un apkārtējām ekosistēmām uzraudzībai un kontrolei tiks turpināts pazemes ūdens monitorings un esošo meža biotopu un botāniskais monitorings dabas lieguma «Lielie Kangari» teritorijā;
Paredzētās darbības laikā netiks pārsniegti gaisu piesārņojošo vielu emisiju robežlielumi. Putekļu rašanās mazināšanai tiks nodrošināta regulāra pievadceļa, karjera ceļu un produkcijas krautņu mitrināšana;
No ieguves laukumiem novadāmo ūdeņu kvalitāte nepārsniegs noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības;
Nepieciešamības gadījumā (pamatojoties uz modelēšanas darbu rezultātiem) tiks koriģētas vienlaicīgi izstrādājamo ieguves laukumu platības tā samazinot iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi un ekosistēmām;

## Slide 33: Priekšlikumu sniegšana līdz 11.03.2021
info@buvmeistars.lv
T. +371 26283805
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā.

## Slide 34: Jautājumi?
Paldies par uzmanību!